Association des Plaisanciers du Croûton

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DES NAVIRES

PORT DU CROUTON

Gestionnaire : Mr Claude GIAUSSERAN	06 87 27 93 60

Autorité Portuaire : Service Mer et Littoral Maire d’Antibes

MISE A JOUR NOVEMBRE 2024

TABLE DES MATIERES

Gestion du plan	3

1. Généralités	4

1.1	Objet du plan	4

1.2	Résumé de la législation applicable………………………………………………………………….............4-5

2. Évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaire..…………………………………6

2.1	Présentation du port	6

2.2 Déchets d'exploitation et résidus de cargaison produits par les navires fréquentant habituellement le port…6

2.2.1	Déchets solides	6

2.2.2	Déchets liquides	7

3. Type et capacité des installations de réception portuaire	7

3.1	Déchets solides	7

3.2	Déchets liquides	7

4.  Procédure de réception et de collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison	8

4.1 Navire autre que navire de pêche et de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers maximum………..8

4.2 Navire de pêche, plaisance et grande plaisance ayant un agrément pour 12 passagers maximum………….8

4.3 Contrôle et surveillance du respect du dépôt des déchets………………………………………………………8

5. Tarification	8

6. Procédure de signalement des insuffisances constatées dans les installations de réception..………….9

7. Procédure de consultation permanente…………………………………………………………………….9

8. Types et quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaisons reçus et traités…9

9. Coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi………………………………….10

10. Informations pratiques……………………………………………………………………………………10

ANNEXES………………………………………………………………………………………………………………….11

# Gestion du plan

Le présent plan de réception et de traitement des déchets concerne le port de plaisance du Crouton

Établi à partir d’un diagnostic préalable, ce plan est revu et mis à jour sur la base d’une analyse de la situation et d’une évaluation des besoins.

Il est approuvé par l’autorité portuaire et envoyé en Préfecture.

Il est, à minima, remis à jour tous les 5 ans en application de l’article R5314-7 du code des transports

La prochaine révision du plan est prévue en novembre 2028.

# 1. Généralités

## Objet du plan

Le plan de réception et de traitement des déchets d‘exploitation et des résidus de cargaison des navires est le document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, leurs conditions d’utilisation.

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance au bureau du port et sur le site internet du port....

Note : le plan est consultable au bureau du port et sur le site internet du port.

## Résumé de la législation applicable

La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée par le protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention et répression de la pollution en mer des navires.

Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui peuvent être déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer la fourniture d’installations de réception adéquates dans les ports.

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une mesure d’application de la directive 2000/59/CE, modifiée dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 27 novembre 2000. Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions liées au transport maritime.

La directive 2000/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, toutes codifiées dans le code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels, datés des 5 et 21 juillet 2004.

Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans le cadre de la Convention de Barcelone.

Les principaux règlements en droit français sont :

- le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets des navires ;

- l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;

- l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ;

- le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à L.5334-11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7

- Loi 2001-43 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (2001)

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (plaisance, pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet :

- de permettre à l’ensemble des usagers des ports de disposer d’installations adaptées pour recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ;

- d’imposer aux navires de plus de 12 passagers (y compris de plaisance) une obligation d’information préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception ;

- d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ;

- de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises à leur disposition, sous peine d’amende ;

- enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-payeur.

2. Evaluation des besoins en termes d’installation de réception portuaire

2.1 Le port du Crouton est un port communal accueillant uniquement des navires de petite plaisance ainsi que des embarcations de pêche. Il est exploité en gestion privée par l’Association des Plaisanciers du Crouton (APC) sous Délégation de Service Public renouvelée pour 10 ans à compter du 1er juillet 2022.

Sa capacité d’accueil est de 385 navires de plaisance dont 2 postes d’intérêt général (PIG) (Pompiers et Police Municipale) plus 6 postes de pêcheurs professionnels. Soit 393 postes d’amarrage.

Détail des postes d’amarrage :

11 postes de < ou égal à 4.99 X 20m		30 postes de 7.50 à 7.99 X 2.80m

32 postes de 5.00 à 5.49 X 2.15m		35 postes de 8.00 à 8.49 X 2.95m

57 postes de 5.50 à 5.99 X 2.30m		21 postes de 8.50 à 8.99 X 3.10m

51 postes de 6.00 à 6.49 X 2.45m		17 postes de 9.00 à 9.49 X 3.25m

71 postes de 6.50 à 6.99 X 2.60m		25 postes de 9.50 à 9.99 X 3.40m

31 postes de 7.00 à 7.49 X 2.70m		  6 postes de 9.50 à 9.99 X 3.70m

Caractéristiques générales du port :

Surface du plan d’eau protégé :				18 332 m²

Profondeur d’eau des bassins :				0 m 60 à 2 m 34

Surface totale du terre-plein (hors quais) :  			5 557 m²

Superficie de l’aire de carénage : 				sans objet

Station d’avitaillement :					sans objet

Equipement pour les pêcheurs professionnels :	92 m²

2.2  Déchets d’exploitation et résidus de cargaison produits par les navires fréquentant habituellement

le port :

2.2.1 Déchets solides :

- Déchets ménagers : issus de la vie interne du navire : alimentaires, emballages, plastiques…

- Déchets autres que les déchets ménagers, non dangereux, issus de l’entretien et de la maintenance des navires (voilerie, cordage, bouée, etc.).

- Déchets dangereux : batteries, filtre à huile/gasoil, chiffons et emballages souillés

- Encombrants : literies, petits électro-ménagers, échelle de bain etc…

2.2.2 Déchets liquides :

- Les sludges : sans objet.

- Eaux de cales : sans objet.

- Eaux grises : eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches

- Eaux noires : eaux provenant d’un type quelconque de toilettes

3 . Type et capacité des installations de réception portuaire

3.1 Déchets solides :

Les déchets ménagers des navires ainsi que les déchets ménagers non dangereux

sont collectés dans des containers de tri  sélectif disposés dans un local installé

à l’entrée du parking :

Containers à déchets ménagers :

- 6 containers disposés dans ledit local

- Capacité : Entre 240 et 660 l/container

- 1 container pour le verre

- 2 containers sur le parking de la Maison des Pêcheurs

- Capacité : 3m³ / container

Les déchets dangereux et les encombrants sont collectés via le point propre              (déchetterie)

3.2 Déchets liquides :

Un accord a été conclu avec la direction du Port Gallice, voisin du Port du Crouton (distant de moins de 500 mètres) afin de recueillir les eaux noires et grises de nos plaisanciers. A ce jour, nous comptons 6 navires équipés de cuves à eaux noires

4. Procédure de réception et de collecte des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison :

La collecte est effectuée par les services de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA-service de gestion des déchets : 04.89.87.70.00). Ces enlèvements sont effectués quotidiennement.

Déchets spécifiques :

Le port du Crouton est équipé d’une déchetterie disposant d’une benne à tout venant (DIB) de 1 m³, d’un bidon de 200 l pour filtres à huile, d’un bac collecteur pour batteries de 600 litres, d’un collecteur pour les emballages souillés de 1 m³, d’un bac pour les métaux d’1 m³ ainsi que d’une cuve de récupération des huiles usagées de 1 m³. La collecte des encombrants est assurée par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, les déchets spécifiques étant eux récupérés par l’entreprise SE.RA.HU- 68 Chemin de la Campanette - 06800 CAGNES SUR MER

Tél : 04.92.12.82.12 qui effectue, à la demande du port, l’enlèvement.

4. 1 Navire autre que navire de pêche et de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers       max : SANS OBJET

4.2 Navire de pêche, plaisance et grande plaisance ayant un agrément pour 12 passagers    max :  SANS OBJET

S’agissant de la réception et de la collecte des déchets, se référer au chapitre 3 alinéa 1 et 2

## 4.3 Contrôle et surveillance du respect du dépôt des déchets

Le bureau du port vérifie les déclarations et le suivi avec le registre des déchets jusqu’au traitement final mais aussi à l’aide de la plateforme Trackdéchets.

L’équipe portuaire assure la surveillance du plan d’eau et du respect du dépôt des déchets.

En cas de pollution intentionnelle avérée, le surveillant de port rédigera un procès-verbal et déclenchera toutes les actions nécessaires.

5. Tarification

Toutes nos infrastructures sont mises à disposition des usagers gratuitement.

6. Procédure de signalement des insuffisances

A ce jour et depuis l’installation des dispositifs de collecte, aucun signalement d’insuffisance ne nous a été soumis. Toutefois, l’équipe portuaire et le gestionnaire restent vigilants et mettent à disposition des usagers au bureau du port une fiche de signalement.

7. Procédure de consultation permanente

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation est consultable au bureau du  port et sur notre site www.portducrouton.fr

Aucun dysfonctionnement ni insuffisance n’ont été constatés, il n’apparait donc pas indispensable d’instaurer des réunions spécifiques. Néanmoins, le gestionnaire reste à l’écoute de toute suggestion.

Voir en annexe : Le plan du port avec la signalétique appropriée est affiché devant le bureau du port.

8. Types et quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison

Voir en annexe : REGISTRE DES DECHETS

9. Coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi

Président du port du crouton : Mr Claude GIAUSSERAN – 06 87 27 93 60

Agent portuaire en poste : Mr Damien Ruiz – 06 87 96 93 51

Bureau du port : 04 93 67 32 31

10. Informations pratiques

Voir en annexe : Plan de situation des installations de réception des déchets du port

ANNEXES

PLAN DU PORT AVEC SIGNALETIQUE

REGISTRE DES DECHETS

|  | EMBALLAGES SOUILLES | METAUX | DIB | HUILES USAGEES | MATERIAUX SOUILLES | FERRAILLE | FILTRES A HUILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0,033 T |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,053 T |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  | 2 m³ | 630 KG | 0,200 T |  |  |
| 2019 | 0,132 T |  | 4 m³ |  |  | 3 m³ |  |
| 2020 | 0,065 T |  | 2 m³ |  | 0,068 T | 1 m³ |  |
| 2021 | 0,050 T |  | 2 m³ | 720 kg |  | 1 m³ | 0,133 T |
| 2022 |  |  | 3 m³ |  |  | 1 m³ |  |
| 2023 |  |  | 1 m³ |  |  | 1 m ³ |  |

PLAN DE SITUATION DES INSTALLATIONS SUR LE PORT